## Slide 1
Ing. Dušan Ferbas
Automatizace fotovoltaických elektráren

## Slide 2
Automatizace fotovoltaických elektráren
Lipo.ink
Dispečerské řízení (ČEZ, EG.D, PRE: B1 > 100 kWp, B2 > 1 MWp)
Průmyslový areál (řízení z 1 místa, různé střídače, AKU, KGJ)
Regulace na nulový technologický přetok
Optimalizace vlastní spotřeby
Peak shaving, podpora AKU
(Spotové ceny)
Flexibilita, agregace, komunitní energetika

## Slide 3
Prostředky MaR
Produkty výrobce (jede hned, nelze jiný produkt, nelze upravit, nevyhovuje P, Q)
Řešení na míru
PLC
  vše ručně
  knihovny
RTU
Unifikované rozhraní (gateway)
Lipo.ink

## Slide 4
Řada podporovaných výrobců
Lipo.ink
Podporovaní výrobci: > 70

## Slide 5
Řada podporovaných výrobců
Lipo.ink
Stávající FVE, nová FVE, AKU, KGJ

## Slide 6
Řada podporovaných výrobců
Lipo.ink
Nulový technologický přetok (1% Pinst)

## Slide 7
Řada podporovaných výrobců
Lipo.ink
FVE 283 kWp, AKU 230 kWh, 88 kW

## Slide 8
LEX OZE1, Bytové domy, FVE 50kWp bez licence, rozpočítání
Krok: Statický alokační klíč = pevný % podíl každého bytu
2. Krok: Dynamický alokační klíč
= % podíl každého bytu podle skutečné spotřeby
Společná spotřeba
Spotřeba
z FVE
a ze sítě
alokovaná
podle klíče
Nezúčastněné
byty

## Slide 9
A
B
C
D
E
F
Distribuční síť
Komunita s více účastníky A-F má celkový okamžitý přebytek výroby
Součet spotřeb všech účastníků A-F
A
Součet výrob všech účastníků A-F
B
C
D
E
F
EAN C1
EAN D1
EAN A1
EAN B1
EAN E1
EAN F1
Prodej nevyužitého přebytku
>
Prodej =
Výroba – spotřeba
EAN-A2
EAN-C2
EAN-D2
EAN-B2
EAN-E2
EAN-F2
Výroba
Spotřeba
A2+C2+D2 +E2+F2
B1
Měří se po ¼ hodinách
Účastníci neví kdy je jaká výroba a bude náhoda, pokud se potká celková výroba potká s celkovou spotřebou.
Pasivní účastníci se nedají balancovat
Vzniknou zbytečné neřízené přetoky

## Slide 10
A
E
F
Distribuční síť
Měří se po ¼ hodinách
Cílem komunity je vybalancovat rovnost spotřeby a výroby v každé ¼ hodině,
tj. 96 x za den
Pasivní účastníci se nedají balancovat
Vzniknou zbytečné nákupy
Komunita s více účastníky A-F má nedostatek vlastní výroby
Součet spotřeb všech účastníků A-F
A
Součet výrob všech účastníků A-F
B
C
D
E
F
B
C
D
EAN-A2
EAN-C2
EAN-D2
EAN-B2
EAN-E2
EAN-F2
EAN C1
EAN D1
EAN A1
EAN B1
EAN E1
EAN F1
<
Nákup
Nákup = Spotřeba - výroba
Výroba
Spotřeba
A1+B1+E1+F1
C2+D2

## Slide 11
RD Omice: Jak dům reaguje na FVE, spotřebu a spotové ceny
SOC, Nabití baterie
Fotovoltaika
Spotřeba
Spot ceny
Nákup/Prodej
Nabíjení nákupem za noční levný spot
Nabíjení elektroauta
Zároveň dobití bat.
za polední nízký spot
Konec potenciálu nabíjení z FVE
Kompenzace
spotřeby z baterie
a zároveň
prodej za vysoký spot
Ranní prodej
Vybití baterie na 20%, očekává se FVE
Spotřeba
kompenz. z baterie
Dobití el. pro ranní prodej
za vyšší spot
Prodej
v ranní špičce
Za vysoký spot
Cena energie v baterii
Slabší dobití
Na 50%
pro ranní prodej
Nákup/Prodej

## Slide 12
Řada podporovaných výrobců
Lipo.ink
a na závěr ...
Ing. Dušan Ferbas Solar Monitor s.r.o. 603 147 723 dferbas@solarmonitor.cz
Článek Automatizace fotovoltaických elektráren, časopis ElektroPrůmysl.cz, duben 2023
https://www.elektroprumysl.cz/casopis/2023/duben/6/